ModAmb SUB-PROJETO 1: MEDIÇÃO DA VAZÃO DO RIACHO TAMBIÁ NO TRECHO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), JOÃO PESSOA-PB

Área de conhecimento:(Tabela CNPq): 3.01.04.02-5 Hidrologia.

Palavras-Chave: medição ambiental; vazão; vertedor; flutuador.

- Introdução

Segundo a ONU (2020), desenvolvimento sustentável consiste em utilizar os recursos naturais sem esgotá-los para as gerações futuras. Para isso, é necessário conhecer as capacidades dos recursos da natureza. Nesse viés, fica explícito a necessidade de realizar medições de monitoramento ambiental, a fim de obter dados e informações que contribuam no gerenciamento da utilização dos recursos da natureza, sem exceder os limites de renovação ambiental.

O monitoramento ambiental pode ser realizado nos diferentes recursos do ecossistema, como água, solo e florestas. Um exemplo de monitoramento ambiental é a medição do parâmetro vazão, que consiste na relação entre a quantidade de água que passa por determinado trecho de um rio em um tempo específico, sendo essa determinada pela profundidade, largura e velocidade do fluxo.

A vazão, além de servir como dado quantitativo para criação de planos de gerenciamento hídrico, quando relacionada com dados de qualidade da água, possibilita estudos mais amplos como a medição da carga poluidora e também, quando se tratando de processos industriais, permite determinar o balanço de massa para os elementos no sistema (ANA, 2011).

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo medir a vazão do riacho Tambiá, localizado no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, popularmente conhecido como Parque da Bica, com a finalidade de levantar dados quantitativos sobre a água do riacho e servir como base para futuros trabalhos realizados no parque.

- Materiais e Métodos

Para realização da medição da vazão foram necessárias 6 (seis) etapas de preparação: a primeira foi realizada em outubro de 2020, quando foram escolhidos os pontos de medição, de acordo com a facilidade de acesso e adequada área de seção transversal para realização das medições. A partir da identificação dos pontos de medição, definiram-se pela utilização do método do vertedor e do método do flutuador. Em seguida foi elaborado projeto do vertedor triangular (Figura 1a), sendo construído em madeira naval (Figura 1b). O flutuador utilizado foi um objeto esférico flutuante (Figura 1c). Em janeiro de 2021, foi realizada a testagem dos dois métodos, e depois dessa deu-se início a etapa de medições, em fevereiro de 2021.

| (a) |
| --- |
| (b) | (c) |

Figura 1: a) projeto do vertedor; b) vertedor construído em madeira naval; c) flutuador.

Para realização da medição pelo método do flutuador foi utilizada a Equação 1, onde foi utilizado um trecho fixo de 10 m em todas as medições. A velocidade foi calculada com auxílio de uma esfera flutuante de plástico, um cronômetro de celular para determinação do tempo e a área da seção foi medida mensalmente pelo método de aproximação de polígonos.

(1)

Em que Q é a vazão em m3/s, v é a velocidade em m/s e a é a área da seção transversal em m².

A velocidade do flutuador (velocidade superficial) tende a ser maior do que a velocidade média do corpo hídricos, logo é necessário ajustar a velocidade multiplicando-se por 0,85. Para melhor observação dos resultados, a vazão foi transformada para L/s.

Para realização da medição pelo método do vertedor foi utilizada a Equação 2, onde foi necessário apenas o vertedor, fazendo toda a água passar pela sua abertura e assim obtendo a altura da lâmina.

(2)

Em que Q é a vazão em m³/s; e h é a altura da lâmina líquida vertente em m. Para melhor observação dos resultados, a vazão foi transformada para L/s.

  - Resultados e Discussão

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos pelo método do flutuador, cujos dados foram utilizados para construção do Gráfico 1, onde é possível observar que a maior vazão foi registrada no mês de março de 2021 com 12,03 L/s.

Tabela 1: Dados obtidos pelo método do flutuador

| Data da coleta | Tempo (s) | Velocidade (m/s) | Área (m²) | Vazão (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | V1 | V2 | V3 | V média | V ajustada |  |  |
| 05/03 | 35,04 | 29,01 | 31,90 | 0,29 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,0490 | 12,03 |
| 09/04 | 54,04 | 60,08 | 48,34 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,0450 | 8,89 |
| 07/05 | 53,31 | 49,32 | 48,56 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,0562 | 11,45 |
| 04/06 | 43,01 | 47,28 | 43,57 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,0678 | 3,93 |
| 09/07 | 47,92 | 41,92 | 48,75 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,0404 | 7,47 |
| 06/08 | 42,63 | 43,72 | 45,2 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,0510 | 9,89 |

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos pelo método do vertedor, cujos dados foram utilizados para construção do Gráfico 2, onde é possível observar que a maior vazão foi registrada no mês de maio de 2021 com 0,0609 L/s.

Tabela 2: Dados obtidos pelo método do vertedor.

| Data | Altura da lâmina (cm) | Vazão (L/s) |
| --- | --- | --- |
| 05/03 | 1,0 | 0,0140 |
| 09/04 | 1,2 | 0,0221 |
| 07/05 | 1,8 | 0,0609 |
| 04/06 | 1,6 | 0,0453 |
| 09/07 | 0,5 | 0,0025 |
| 06/08 | 0,3 | 0,0007 |

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Gráfico 1: Vazões obtidas pelas medições. a) método do flutuador; b) método do vertedor.

Quanto à média dos dados de vazão, de acordo com o Gráfico 1 foram obtidos os valores de 8,94 L/s, pelo método do flutuador, e de 0,0242 L/s, pelo método do vertedor. Quanto aos valores de vazão máxima e mínima, foram obtidos os valores de vazão máxima de 12,03 L/s e mínima de 3,93 L/s, pelo método do flutuador, e vazão máxima de 0,0609 L/s e mínima de 0,0007 L/s, pelo método do vertedor.

- Considerações Finais

Com base nos resultados obtidos nas medições foi possível observar a grande diferença nas vazões encontradas nos dois métodos utilizados. A princípio, isso ocorre por causa da baixa confiabilidade do método do flutuador. Medições realizadas pelo método do flutuador estão sujeitas a erros, um deles se dá pelas modificações na superfície do leito do rio, interferindo na estimativa da área da seção transversal e consequentemente nos cálculos de vazão realizados mensalmente. A ação do vento também acelera o flutuador, induzindo ao aumento da velocidade.

Conforme dito por Bezerra et al. (2017), o método do flutuador, se comparado a alguns dos demais métodos, possui menor confiabilidade técnica em seus resultados devido aos erros associados citados anteriormente, ainda assim, é possível ter-se uma noção aproximada da vazão do curso d’água.

As medições realizadas pelo vertedor também estão sujeitas a erros associados ao escoamento sub-superficial, fenômeno do remanso e irregularidades do fundo do canal. Conforme ressalta Rossi et al. (2015), que realizou experimento com vertedor triangular, o custo é considerado baixo, devido apenas ao material do vertedor (madeira naval) e serviços de marcenaria e a sua instalação não requer mão de obra especializada.

Por fim, ressalta-se que os métodos apresentados podem ser utilizados em outras medições, experimentos e aulas de campos de disciplinas relacionadas à hidrologia e meio ambiente.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq pelas bolsas concedidas através do Programa de Iniciação Científica CNPq/IFPB.

Referências

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS; CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Guia Nacional de Coletas e Preservação de Amostras de Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos. 2011. Disponível em: https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2011/724-2011.pdf. Acesso em: 05 ago. 2021.

BEZERRA, J. C. F.; DIAS, J. G. F.; OLIVEIRA, A. T. S.; RIBEIRO, A. T.; ROSSINI, D. Medição de Vazão em um Canal Fluvial Utilizando o Método do Flutuador. II Congresso Internacional das Ciências Agrárias COINTER - PDVAgro 2017, 2017.

ROSSI, B. R.; LIMA, K. R.; HERMANN, K.; CATHARINA, K. R. S. Técnica de Medição de Vazão no Vertedor de Parede Delgada, Instalado na UFMT. E&S - Engineering and Science, n. 1, v. 3, 2015.

ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o meio ambiente, 16 de set. de 2020.  Brasília, DF. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente>. Acesso em: 05 ago. 2021.

# Comments

O trabalho está muito bom e objetivo. Tão objetivo que senti falta de mais fundamentação teórica que auxiliasse na discussão crítica sobre os diferentes métodos existentes para medição de vazão e ajudasse o leitor a entender a situação do rio Tambiá - o que esses valores representam num contexto geral para este curso d’água em relação a outros rios em contexto ecossistêmico semelhante.